7.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УКАЗАНИЯ.

1.    Машинист экскаватора обязан работать согласно паспорта ведения горных работ.

2.   Машинист экскаватора несёт ответственность за расстановку технологических знаков в забое.

3.   Подъезд технологического автотранспорта под погрузку и отправление на разгрузку осуществляется по сигналу машиниста экскаватора (один короткий – стоп, два коротких – сигнал, разрешающий подачу транспортного средства под погрузку; три коротких – начало погрузки; один длинный – сигнал об окончании погрузки и разрешении отъезда транспортного средства).

4.   При погрузке автотранспорта на уровне стояния предусматривается отсыпка предохранительного вала не менее 0,5d колеса автосамосвала(1,2м), исключающего возможность наезда автосамосвала на эк-р при движении задним ходом под погрузку.

5.   Запрещено находиться в радиусе действия экскаватора во время его действия.

6.   Запрещено ставить знак ожидания погрузки в радиусе действия экскаватора.

7.   Минимально допустимое расстояние от края ходовой телеги   экскаватора до края откоса  полки, а также от края контргруза до откоса уступа  – 1м.

8.Работы могут производиться как в восточном , так и в западном  направлении (зеркальное отображение забоя).

9. Кабина должна находиться в стороне противоположной откосу уступа.

10. Работы производить согласно мероприятий по безопасной работе в опасной зоне  №12-66/3.

С технологической картой ознакомились:

Горный мастер_________________Горный мастер__________________

Горный мастер______________      Горный мастер ___________________

Горный мастер______________      Горный мастер ___________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Составил: Зам. нач. уч-ка                                ______________

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

СОГЛАСОВАНО:  	Директор по производству_______________

Главный технолог _____________________

Главный маркшейдер ___________________

Главный геолог ________________________

Зам.тех. дир. по ОТ и ПБ ________________

Начальник участка_____________________

Зам.тех.дир.по ГР _____________________

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

_______________

«_____»_______________201_г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ПАСПОРТ)

Работы экскаватора цикличного действия

1.   ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1   Вид работ ____Выемка и погрузка угля и вскрыши в автотранспорт

- Тип и номер экскаватора __ Volvo ЕС 700  _______________________

- Вместимость ковша, м3 _____4,5_________________________________________

- Максимальный радиус черпания, м _____11.5______________________________

- Максимальная высота (глубина) черпания, м ____11,0(7,2)____________________

- Максимальная высота разгрузки, м ______6,9______________________________

1.7. Местонахождение экскаватора: гор.            , пр.лин.                , пл.

2.   УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ

- Высота уступа (яруса), м ____________до 30________________________

- Угол падения пласта , град.___________18________________________

- Мощность пласта, м                                                   3 – 3.2

- Ширина заходки, м _________________от 10_____________________________

- Ширина рабочей площадки, м ___           от 28____________________________

- Угол откоса уступа (яруса), град.________75____________________________

- Категория породы (угля)_______________2_____________________________

- Расположение забоя относительно напластования породы __по простиранию, в крест простирания.

- Содержание рабочих площадок ковшом эк-ра бульдозером после полной остановке эк-ра _______________

- Заоткоска верхней части уступа на пройденной площадке ковшом эк-ра.

- Дополнительные показатели в тёмное время суток забой освещается прожекторами экскаватора___________________________________________

3. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

3.1.Производительность суточная: 4890 тн

3.2.Оперативное время на цикл экскавации:32,2 с

3.3.Время погрузки транспортной единицы: 3,76 мин.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

4.1.В обеденное время БелАЗы находятся на пром.площадке или в забое не в радиусе действия экскаватора.

4.2.Планировка забоя производится бульдозером после полной остановки экскаватора

5.Нормативные показатели

5.1. Нормативные потери угля, %       пл.-

5.2. Зольность добываемого угля, % ___

5.3. Содержание влаги, %       пл.-

6.1. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

6.2. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ